## Slide 1
整体架构与单像素目标
能说出整个项目的输入、处理环节和输出。
01 / 28
设定 duty / enable
数字 PWM 逻辑
MOS Driver Cell
MicroLED 电气负载
时间控制
电流幅值控制
IREF 100 µA 决定参考电流。Vlogic 3.3 V 控制 gate。VLED 5 V 提供 LED 电压。
当前观察电流波形与积分。真实光输出需要器件数据和测量。
Open MicroLED Driver ASIC 单像素教学技术报告 2026-10-03
Notes: 先把 ASIC 看成分工明确的系统。数字逻辑回答“什么时候开”，模拟驱动回答“开时流多少电流”，LED 的电气特性参与决定电压工作点。当前输出是仿真电流，不能直接标为实测亮度。Python 负责运行、桥接和检查；实际 PWM 来自 RTL，电流来自 MOS/LED 的 SPICE 求解。 条件：单像素；单向 digital→analog。
公开来源
设计系统图: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/design.md
runner: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/run_phase1.py
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 2
当前范围与长期架构
分清当前交付范围与长期 ASIC 架构。
02 / 28
Host
FPGA Controller
ASIC 数据 / PWM
Pixel Array
阶段 | 已有内容 / 条件
单像素仿真 | RTL、六个 MOS、合成 LED、平均电流与验证
单像素版图 | 模拟 cell 的版图与开放规则检查。数字 physical flow 后续
4×4 及以后 | 存储、统一提交、独立协议、供电与参考分布
最终芯片 | 数字/模拟集成、pads / ESD、封装、silicon 测量
上方为长期系统概念。当前 RTL 在 simulator 中执行。
Notes: 当前已经推进到 standalone 六 MOS analog cell：Magic DRC=0、Netgen unique match、GDS roundtrip 复核通过，七个 nets 全部 RC extraction 后完成配对电气回归。这只支持该 analog cell 与所选公开 deck 的结果。数字 PWM 的 synthesis/physical integration、pads/ESD、foundry signoff、硅片及光学实测仍未完成。FPGA 是未来外部 controller 候选，当前 RTL 使用 Icarus 执行。4×4 的 receiver、register map 与 pixel memory 尚未实现，先学习并完成这一个像素的完整接口责任。
公开来源
单像素物理与RC回归: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/summary.json
roadmap: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/roadmap.md
当前layout: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/layout.png
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 3
数据、时间、电流与光
分清设定 code、PWM duty、导通电流与 optical brightness。
03 / 28
量 | 它控制什么 | 本项目例子
duty code | 请求点亮多少格 | 64
D，占空比 | 高电平所占时间比例 | 64 / 256 = 25%
Ion | 导通时的电流幅值 | 约 101.3 µA
Iavg | 整个 frame 的电流积分 | 约 25.32 µA
Optical brightness | 实际发出的光 | 尚未建模、测量
典型 corner，27 °C，VLED 5 V，合成 Vf 2.8 V @100 µA
Notes: 只改变 duty 时，理想情况下改变的是点亮时间，导通电流幅值由 reference/mirror 决定。平均电流近似等于时间比例乘导通电流，但真实边沿有电荷项。把电流转换为光还需要器件效率、温度、current density 和测量，这些尚未建模或测量。 练习：保持导通电流 100 µA，25% duty 的理想平均电流是多少？答案 25 µA；这只是预估，稍后用仿真积分核对。 条件：typical、27 °C、VLED=5 V、synthetic Vf=2.8 V。
公开来源
brightness proxy: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/design.md
metrics: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/metrics.csv
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 4
控制信号与电流通路
在同一图上找出控制信号和真实导通电流路径。
04 / 28
duty / enable / reset
PWM
Gate selection
VLED
VSENSE
MicroLED
XOUT
GND
控制路径
电流路径
bias 是参考支路的电压。gate 控制输出 NMOS。led_k 是 LED cathode。
VSENSE 是零伏电流测量元件。当前电源、ground 和 IREF 都是理想假设。
Notes: Gate 控制与 drain/source 导电路径不是同一根线。`VSENSE` 为零伏电压源，用于读取 branch current，不在模型中额外产生压降。全开时还有 reference 支路电流，系统总耗电不能只用 LED current 表示。真实供电阻抗、pad、封装和互连都需要以后加入。 条件：ideal rails、ground、IREF；当前无走线 R/C。
公开来源
pixel_driver.spice: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/driver/pixel_driver.spice
make_deck: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/run_phase1.py
独立电路图: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/research/driver-evidence.md
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 5
Clock、Slot 与 Frame
用时间轴读懂 PWM 的时间单位。
05 / 28
时间单位 | 定义 | 当前设定
Clock | 每个 rising edge 推进状态 | 1 MHz，周期 1 µs
Slot | 两个相邻 rising edge 之间 | 1 µs
Frame | counter 从 0 到 255 的一轮 | 256 µs
PWM frequency | 每秒重复多少 frame | 3906.25 Hz
最短非零脉冲 | duty=1 的高电平宽度 | 1 slot = 1 µs
1 MHz 与 256 slots 是 baseline 假设。改变任一参数都要重新检查最短脉冲。
Notes: 教学缩略图只用于手算，不是改变实际 RTL。PWM frequency 描述一帧重复的速率，clock frequency 描述数字计数的步速。1 MHz 与 256 是起始设计假设，不是由 MicroLED datasheet 推导出的最佳参数。最短非零脉冲为一 slot，也就是 1 µs。 练习：clock 改为 2 MHz 且仍为 256 slots，frame 多长？128 µs；频率 7812.5 Hz。此练习不改源码、不声称已验证。 条件：baseline 1 MHz / 256 slots。
公开来源
pwm.md: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/pwm.md
RTL: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/rtl/pixel_pwm.v
testbench: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/sim/rtl/tb_pixel_pwm.v
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 6
Counter 与 Comparator
能按 slot 手算 PWM 输出，并对应到 RTL。
06 / 28
counter <= counter + 8'd1;
assign pwm = active_enable &&
({1'b0, counter} < active_duty);
counter | duty=64 时输出
0…63 | 高
64…255 | 低
Counter 保存“走到第几格”。Comparator 判断“是否还在点亮范围”。
Notes: 计数器寄存器保存“现在走到第几格”；组合比较器判断“是否还处于点亮范围”。零扩展 `{1'b0,counter}` 将 8-bit 计数值与 9-bit threshold 对齐。这里不用较复杂的通信知识也能读懂逻辑；后续接口只负责可靠地产生新的设定。 练习：用 8-slot 教学表、duty=3，写出输出：`11100000`。再回到真实 256-slot 代码。 条件：enable=1，帧内 active_duty 固定。
公开来源
pixel_pwm.v: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/rtl/pixel_pwm.v
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 7
PWM 分辨率与精确全开
理解 exact off / exact full-on 两个端点的编码。
07 / 28
请求 duty | 结果
0 | 整帧关闭
255 | 高 255 格，低 1 格
256 | 整帧开启，无边界低脉冲
257…511 | Clamp 为 256
8-bit counter 覆盖 256 个 slot。9-bit threshold 额外表示精确全开。
Notes: 8 bits 能表示 0…255，不能表示 256。多一位用于全开端点，所以合法状态共 257 个；不能据此称为 512 级灰阶或 9-bit analog effective resolution。代码 clamp 的测试覆盖所有 255 个越界值。 条件：counter=0…255；duty 为 9-bit unsigned。
公开来源
RTL: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/rtl/pixel_pwm.v
rtl-selfcheck.log: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/rtl-selfcheck.log
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 8
帧边界更新
区分 requested duty 与 active duty。
08 / 28
请求 duty = 64
等待帧边界
active_duty = 64
当前整帧固定
Requested duty 是输入请求，active duty 是当前帧设定。
在 frame boundary 才锁存 duty 和 enable。
帧中更新不改变正在执行的脉冲。
下一帧采用边界前最后的输入值。
Notes: 如果直接用帧中变化的 duty 作比较，当前脉冲可能被截短或重新打开。锁存把请求与正在执行的一帧分开。当前输入属于同一 clock domain，尚未实现异步通信的 CDC 或 handshake。多像素后会需要整帧 atomic commit，这是同一思想的扩展。 练习：在 counter=100 时把 duty 从 64 改为 192，当前帧会立刻变高吗？不会；下一 frame 才使用 192。 条件：输入满足同域时序假设；未证明物理 setup/hold。
公开来源
更新与 reset: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/pwm.md
RTL: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/rtl/pixel_pwm.v
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 9
Reset 与 Enable
预测 reset、disable 与恢复输出的时间。
09 / 28
控制 | 生效时间 | 作用
rst = 1 | 下一个 clock rising edge | 清零当前有效状态
rst 释放 | 第一个 rising edge | 从 slot 0 开始新 frame
enable = 0 | 下一个 frame boundary | 整帧关闭
enable = 1 | 下一个 frame boundary | 恢复请求 duty
输入属于同一个 clock domain。异步通信接口与 CDC 尚未实现。
Notes: reset 可以中断当前 frame，enable 的正常更新则等到下一 frame。同步 reset 之前，RTL 寄存器没有已定义的初始化值。当前不是安全保护关断设计：没有过流 comparator，也没有异步 fault path。逻辑仿真通过不等于综合后组合 PWM comparator 无毛刺，后续数字物理验证需要单独进行。 条件：rising-edge synchronous reset；未实现 fault feedback。
公开来源
RTL: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/rtl/pixel_pwm.v
pwm.md: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/pwm.md
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 10
RTL 与 SPICE 的边沿桥接
理解 feed-forward 联动是怎样建立的。
10 / 28
执行 Verilog
导出真实 edge CSV
0 / 3.3 V PWL
ngspice 解电路
每个电压 ramp 从实际 RTL timestamp 开始，rise / fall 均假设 10 ns。
耦合方向为 digital 到 analog。电流不能改变已经生成的 RTL 状态。
这一步验证控制链。反馈需要 sense / comparator 与 simulator event bridge。
Notes: 逻辑 1 本身没有 3.3 V 的电气含义，bridge 显式加入这条假设。第一条已知 low 来自 500 ns reset，桥接把它向前延伸到 SPICE 0 ns，这是启动假设。10 ns 并非 standard-cell 测得的 slew，也不包含 pad、level shifter 或 drive strength。真正反馈联仿需要模拟检测改变 RTL 状态；当前只有单向 replay。 条件：10 ns slew、3.3 V amplitude；首个 frame=2.5 µs。
公开来源
read_events / pwl_points: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/run_phase1.py
bridge tests: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/tests/test_bridge.py
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 11
Current Mirror 与 Reference
理解 diode-connected reference MOS 与 output MOS 的分工。
11 / 28
XREF
Diode-connected NMOS
bias
参考电流形成 VGS
XOUT
NMOS Current Sink
IREF = 100 µA
外部理想源
MicroLED 负载
VLED = 5 V
Gate selection
PWM 开时传递 bias
GND
同一 W/L = 10 µm / 2 µm
Notes: Current mirror 复制的是 reference 定义的电流关系，不是无条件把任何 LED 电流锁死为 100 µA。XREF 把给定电流转换成所需 VGS。输出端 VDS 与参考端不同，PDK model 会包含由此产生的误差；当前未启用 mismatch。适合用这个最小电路学习 bias、工作区和非理想误差。 条件：1:1 W/L；external ideal IREF；无 cascode/feedback。
公开来源
pixel_driver.spice: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/driver/pixel_driver.spice
COCOA §5.3: https://bmurmann.github.io/COCOA/contents/partI/partI.5.html#current-mirrors
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 12
Headroom 与电压余量
用节点电压解释为什么降低供电会掉电流。
12 / 28
VDS,out = VLED − Vf(实际电流)
Vf 是 LED 在实际电流下的正向压降。
VDS,out 是输出 MOS drain 与 source 的电压。
当前 VDS,out = VLED − Vf(ILED)。
5 V nominal 下，actual Vf≈2.801 V，VDS≈2.199 V。
Notes: MOS 维持近似恒流需要最低 compliance voltage，常称 headroom。长沟道近似可用 VDS ≥ VGS−VTH 来理解，但不能拿这个式子替代 BSIM 模型或可靠性检查。LED 的实际 Vf 会随电流改变，2.8 V 是 100 µA/27 °C 的锚定标签，不是固定电压源。 练习：暂按 Vf=2.8 V 手算：5 V→2.2 V 余量，2.9 V→0.1 V 余量。随后用 actual Vf 与电流核对，保留近似与仿真的差别。 条件：typical、27 °C、full-on；公式用于解释。
公开来源
headroom 推导: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/research/driver-evidence.md
summary: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/summary.json
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 13
六个 MOS 的电路连接
能从器件表逐项核对完整 netlist。
13 / 28
Instance | W / L，µm | 连接与作用
XREF | 10 / 2 | D=G=bias，S=B=GND。形成 reference VGS
XOUT | 10 / 2 | D=led_k，G=gate，S=B=GND。输出 sink
XPASS | 2 / 1 | PWM 开时把 bias 送到 gate
XCLAMP | 2 / 1 | PWM 关时把 gate 拉到 GND
XINV_N | 2 / 1 | PWM 高时把 pwm_b 拉低
XINV_P | 4 / 1 | PWM 低时把 pwm_b 拉到 Vlogic
6 V MOS。D / G / S / B 分别为 drain / gate / source / bulk。
Notes: 原始 PDK 以 `X` subcircuit 调用，端序为 D、G、S、B，B 是 bulk/body。NMOS bulk 接 ground、PMOS bulk 接 vlogic 是当前 schematic 连接；到 layout 要实现 well/substrate ties。讲完读者应可以逐行读源码，并指出每个 net 去向。 条件：original nmos_6p0 / pmos_6p0；不是 full-PDK extracted netlist。
公开来源
pixel_driver.spice: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/driver/pixel_driver.spice
PDK lock: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/models/pdk-lock.json
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 14
PWM 开关与 Gate Clamp
预测 gate selection 的状态，并理解 off-state 放电。
14 / 28
状态 | XPASS | XCLAMP | XOUT gate
PWM 高 | 导通 | 关断 | 连接 reference bias
PWM 低 | 关断 | 导通 | 拉低到 ground
Gate 是电荷节点。仅断开 bias 会保留 gate charge。Clamp 提供明确关断通路。
Inverter 有延迟，switch 可能短暂重叠。要同时看 bias、gate 和电流边沿。
Notes: Clamp 不是装饰，它主动移除 gate charge。开关放在 gate 控制支路，LED 导通路径只有一个 XOUT，保留 headroom。Inverter 有有限延迟，pass 与 clamp 可能短暂同时导通；这种现象要从 gate/bias/pwm_b 波形判断，不能凭平均值说边沿完美。NMOS pass 能否传递 bias 还受 threshold/body effect 影响。 条件：Vlogic=3.3 V、10 ns input slew。
公开来源
gate selection 选择理由: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/research/driver-evidence.md
edge CSV: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/edge-duty064.csv
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 15
PDK 与 6 V MOS 选型
看懂工艺选择的需求与证据，而不是只记一个名称。
15 / 28
比较项 | SKY130 | GF180MCU
基础 MOS | 1.8 V，另有高压选项 | 3.3 V / 6 V MOS
LED current sink | 高压 MOS 是候选 | 本阶段选 6 V MOS
控制与供电 | 需要分别检查 domain | 3.3 V control / 5 V LED baseline
公开工具路径 | 成熟 open-source flow | Magic / Netgen / LibreLane 支持
本项目判断 | 保留为备选 | 先让低速单像素路线可解释
公开 PDK 与开放 deck 不等于 foundry signoff。最终工艺取决于 IO 与实际 MPW。
Notes: 第一版工艺选择来自教学路径的电压域与器件需求，不是只记一个工艺名称。Phase 1 使用原始 nmos_6p0/pmos_6p0 model subset；当前物理流程使用完整 gf180mcuD，build hash为54435919abffb937387ec956209f9cf5fd2dfbee。Post-layout 的 schematic与RC提取网表都在这个 full PDK 下配对运行，不能把旧model subset与新版RC数值之差全归因于寄生。6 V器件标签不代表任意电压组合可靠或已达到foundry signoff。真实LED、IO与MPW要求仍可能改变最终选择。
公开来源
Phase1模型锁定: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/models/pdk-lock.json
full PDK和tool pin: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/layout/bootstrap_macos.sh
物理回归模型边界: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/summary.json
GF180 MOS device list: https://gf180mcu-pdk.readthedocs.io/en/latest/analog/model_parameters/LV/LV_1_4_1.html
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 16
完整参数与版本记录
能从参数表重建当前设计，不依赖口头说明。
16 / 28
项目 | 公开设定 | 选择理由与边界
Reference | 外部 ideal 100 µA | 先隔离 reference generation 的复杂度
Mirror W / L | 10 µm / 2 µm，1:1 | 较长 L，先研究输出电阻与面积
Switch / inverter | 2/1，PMOS 为 4/1 µm | Gate 选择与 clamp，未做优化
供电 | Vlogic 3.3 V / VLED 5 V | 为 reference、LED 和 MOS 留余量
模型与依赖 | PDK commit / SHA256 / uv.lock | 版本改变后必须重新验证
全部是可检查的 baseline 决策。当前没有精度、最小面积或功耗最优的承诺。
Notes: 尺寸是 baseline 假设，尚未针对面积、速度、mismatch 或功耗优化。较长 L 常用于降低输出电压影响，也增加面积/电容；该趋势需以具体 sweep 量化。原始 model 用米表达 W/L，`10u` 是 10 µm，不能与某些 open_pdks wrapper 的 µm 单位约定混用。PMOS 4 µm 宽度是起始 sizing，不能直接称成最优或平衡 rise/fall。 条件：original model units；ideal current reference 未实现片上电路。
公开来源
driver netlist: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/driver/pixel_driver.spice
pdk-lock.json: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/models/pdk-lock.json
runner: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/run_phase1.py
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 17
Simple Mirror 与升级条件
将拓扑复杂度与具体问题对应起来。
17 / 28
方案 | 能解决什么 | 主要代价
Resistor limiting | 最小电路与对照 | Vf 变化直接影响电流
Simple mirror | 在余量足够时复制 reference | 有限输出电阻与 mismatch
Cascode mirror | 改善输出电阻 | 更多 bias 与更大 headroom
Programmable sink / DAC | 电流幅值调节 | 面积、settling、DNL / INL
升级由 baseline 暴露的问题驱动。先检查余量、边沿与 reference 分布。
Notes: 第一版选择 six-MOS baseline 是为了能按器件学习并推进 layout。升级要由问题触发：例如 pre/post-layout 显示电流偏差大、低 duty settling 不足或阵列 reference fanout 过重，再设计相应改进。当前模型的 Vf 三点电流变化不大，不等于已经解决真实像素一致性。 条件：工程判断与教学趋势；非商业性能结论。
公开来源
baseline 比较: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/research/driver-evidence.md
COCOA §5.3: https://bmurmann.github.io/COCOA/contents/partI/partI.5.html#current-mirrors
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 18
简化 MicroLED 电气模型
认识模型包括什么、每个参数是什么。
18 / 28
参数 | 当前值 | 意义
N / RS | 3 / 50 Ω | Effective ideality / series resistance
CJO / VJ / M | 2 pF / 2.5 V / 0.33 | Junction capacitance 假设
TT / EG | 1 ns / 2.6 eV | Charge storage / 温度方程参数
TNOM / IS | 27 °C / 由目标 Vf 计算 | 锚定 100 µA 下的 2.4 / 2.8 / 3.2 V
Synthetic electrical model。没有样品、尺寸、颜色、光学效率或热模型的拟合。
Notes: 这些参数由本项目独立设置，尚未拟合真实样品。CJO 不是所有偏压下固定 2 pF；TT 不是实测光学 rise time；EG 不能用于宣布材料颜色。当前无颜色、面积、current density、EQE、自热、aging 或封装参数。默认 Vf=2.8 V，变体 2.4/3.2 V 都是 synthetic load。 条件：所有 LED 参数均 synthetic。
公开来源
microled.spice: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/analog/models/microled.spice
ngspice 47 manual §7.2: https://ngspice.sourceforge.io/docs/ngspice-47-manual.pdf
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 19
独立 DC 校准
理解参数计算不等于 simulator 实际执行正确。
19 / 28
目标 Vf，V | 模拟 Vf，V | 校准条件
2.4 | 2.399999 | 100 µA / 27 °C
2.8 | 2.799999 | 100 µA / 27 °C
3.2 | 3.199999 | 100 µA / 27 °C
先用独立电流源验证 LED，再接入 mirror。要求 Vf 偏差小于 0.1 mV。
Solver 可能静默限制极小 IS。干净 log 不能证明模型参数按目标生效。
Notes: 曾出现 N=2.2 时计算的 IS 过小、simulator 下限处理使不同 target 变为相同曲线的问题。干净日志无法替代独立 operating-point 检查。最终 N=3 是为了当前教育性模型与数值范围一致，不是从真实器件提取出的 ideality factor。DC 校准只证明本模型在一个规定点执行正确。 条件：27 °C / 100 µA；不证明全 I–V/温度范围。 先定义 VT=(k/q)T，再由 Vf=N·VT·ln(I/IS+1)+I·RS 反求 IS；I=100 µA、T=300.15 K。
公开来源
led_calibration evidence: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/led-calibration.json
led_is / calibrate_led: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/run_phase1.py
已记录的故障: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/verification.md
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 20
可复现的实验入口
读者能运行 baseline 并定位输出文件。
20 / 28
入口 | 要看什么输出
make setup | Locked dependencies、固定模型与 SHA256
make test | Bridge checks 与完整 RTL self-check
make sim | 每个 case 的 edge CSV、netlist、raw waveform、metrics
make evidence | 所有检查通过后保存精简证据与 source hashes
本地验证：Icarus 13.0、ngspice 47、Python 3.12.13。CI template 尚待权限启用。
Notes: 当前已验证 Mac arm64、Python 3.12.13、Icarus 13.0、ngspice 47。新机器应先按 environment.md 安装并记录实际版本；Homebrew formula 没有固定 native binary。`build/` 是可再生的完整本地输出，`evidence/` 是紧凑公开证据。只看到图不能验收，必须核对 exit status、summary checks 与原始数据。 练习：先跑 `make test`，在 RTL log 找到 518 frames 与 133159 checks；再跑 sim，找 `duty_064` 的 events.csv 与 testbench.spice。 条件：工具已安装、首次 model acquisition 需网络。
公开来源
Makefile: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/Makefile
environment: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/environment.md
uv.lock: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/uv.lock
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 21
平均电流的测量窗口
能解释 average current 的分母和计算方式。
21 / 28
Iavg = ∫ Ibranch(t) dt / 测量时长
阶段 | 时间
首个 frame | 2.5 µs 起
预热 | 2 个 frame
测量窗口 | 514.5–1538.5 µs，4 个完整 frame
积分方法 | 按真实 timestep 加权，边界插值
SPICE 使用 adaptive timestep。直接平均样本会让密集边沿获得错误权重。
Notes: Runner 插值到精确窗口边界后进行 trapezoidal integration，同时核对 RTL 报告的 frame/window，防止修改时钟后继续用旧时间窗。Plateau current 是排除每个 edge 后 100 ns 的 on-state 中位数；不能代替整帧面积。公开 uniform CSV 是 200 ns 插值 view，原始 adaptive waveform.dat 保存在可再生 build 中。 条件：4 complete frames；max timestep=200 ns baseline。
公开来源
windowed / average: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/run_phase1.py
verification: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/verification.md
waveform CSV: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/waveform-duty064.csv
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 22
PWM 与平均电流的关系
用 measured full-on result 核对 duty-current 关系。
22 / 28
Chart: 平均 LED branch current，µA
| 0 | 0.39062500000000955 | 25.000000000000018 | 50.000000000000036 | 75.00000000000003 | 99.60937500000001 | 100
仿真平均电流 | 3.6093e-06 | 0.39494 | 25.3241 | 50.649 | 75.9739 | 100.9031 | 101.2996
Duty × 全开平均 | 0 | 0.3957 | 25.3249 | 50.6498 | 75.9747 | 100.9039 | 101.2996
全开
101.30 µA
25% duty
25.32 µA
最短 duty=1
0.39494 µA
Typical，27 °C，VLED 5 V，IREF 100 µA，synthetic Vf 2.8 V
Notes: 对照值是 D×measured full-on average，不是 D×ideal 100 µA。Simple mirror output 略高于 IREF，不能将 nominal linearity 当作绝对 current accuracy。门限为 max(0.01 µA, expected×3%)，属教育性 regression criterion。Off 约 3.61 pA 是模型输出，不能将之承诺为实物 leakage。 练习：计算 101.29959×0.25=25.32490 µA，与 measured 25.32414 µA 比较，差约 0.00076 µA。 条件：typical、27 °C、VLED=5 V、IREF=100 µA、synthetic Vf=2.8 V、4 frames。
公开来源
summary: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/summary.json
metrics: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/metrics.csv
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 23
Vf 变化与供电不足
通过 negative control 识别 headroom 限制。
23 / 28
Chart: 全开电流，µA
| 2.4 | 2.8 | 3.2
Vf sweep | 101.7901 | 101.2996 | 100.7338
Chart: 全开电流，µA
| 2.9 | 3 | 3.3 | 5
Supply sweep | 49.3874 | 66.5129 | 94.8743 | 101.2996
5 V 时 Vf 变化影响较小。Supply 2.9 V 时降到 49.39 µA，显示 compliance 限制。
Notes: 5 V 三点 spread 约 1.04%，但它只说明当前模型与条件。2.9 V case actual Vf≈2.74273 V、VDS≈0.15727 V，电流约为 nominal 的 48.75%。回归要求低于 nominal 90%，目的是确认模型能暴露 compliance 不足。3.0/3.3 V 也保留在 metrics。FF/SS 与 0/85 °C 是 full-on pilot cases，未覆盖完整 PVT×duty×Vf 组合。 条件：typical、27 °C，除特别标记外；Vf label 由 100 µA DC 校准定义。
公开来源
summary: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/summary.json
metrics: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/metrics.csv
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 24
PWM 边沿与充放电
区分电气 transient、plateau 与 optical output。
24 / 28
Chart: Branch current，µA
边沿含 charge / displacement current。
短负脉冲或 overshoot 是电气量。
平均 branch current 只是 brightness proxy。
此图是 raw solver samples。Peak convergence 与光学响应尚未单独验证。
Notes: 短暂负电流或 overshoot 可以由电容充放电产生，不等于出现“负光”或更亮光峰。当前 runner 未单独提取 conduction current。Duty=1/64 用 200 ns 与 20 ns maximum timestep 比较，积分相对变化低于 0.5% 门限；不能把此结论扩大到所有 transient peak 的收敛或电压应力检查。 练习：先在图上识别 gate 被 clamp 拉低的时刻，再查看 bias 有没有短暂 droop，不用只盯 average current。 条件：typical、27 °C、5 V、duty=64；有限 10 ns control edge。
公开来源
edge-duty064.csv: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/edge-duty064.csv
summary: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/summary.json
verification: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/verification.md
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 25
验证层次与证据
能用分母、条件与文件判断当前完成程度。
25 / 28
证据层次 | 实际含义 | 目前范围
RTL self-check | 逻辑与边界行为 | 518 frame / 133,159 checks
Bridge / analog | 时间与积分、模型条件 | 7 bridge tests / 19 analog checks
Phase 1 SPICE | 指定 models / biases 的解 | 19 coupled runs + 3 LED calibration
DRC / LVS / RC | 所选规则、连接与寄生回归 | Six-MOS cell / 36 runs / 19 guards
Silicon / optical | 制造与光输出 | 尚未测量
少量 FF / SS 与温度单点不是完整 PVT、Monte Carlo 或 yield 证明。
Notes: 不要把不同证据层次合成一个通过数字。旧Phase1有19个coupled transistor runs，另有3个独立LED DC校准；新full-PDK回归为17条件×2variants=34，再加仅RC variant的duty1/64两次50ns finer-step runs，共36 transient与3 LED DC。19 guards包括17个配对电流差检查和2个RC积分收敛检查。Standalone cell另有DRC0、LVS unique match与GDS roundtrip复核。这些不建立full PVT、Monte Carlo、数字timing closure或foundry signoff；两个PDK版本分别锁定。
公开来源
RTL selfcheck: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/rtl-selfcheck.log
Phase1 summary: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/phase1/summary.json
full-PDK paired summary: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/summary.json
postlayout回归实现: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/scripts/layout/run_postlayout.py
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 26
Layout、DRC、LVS 与 PEX
知道 schematic、DRC、LVS、PEX 各自验证什么。
26 / 28
Layout
DRC
LVS
Extraction
Post-layout
步骤 | 它回答的问题
DRC | Geometry 是否符合所选 design rules
LVS | Layout 抽取的器件和连接是否与 schematic 一致
Extraction | 哪些电阻、电容与连接需要进入仿真
Post-layout | 加入抽取内容后行为怎样变化
Notes: 先定义每个检查回答的问题：DRC检查所选deck的几何规则，LVS核对器件、尺寸与连接，PEX提取寄生后才进行post-layout电气对照。当前Magic 8.3.684得到DRC=0，Netgen 1.5.324得到Circuits match uniquely；GDS重新导入后两项再次通过。Magic RC extraction覆盖7/7nets，产生六MOS、59个R与43个C；full-PDK配对回归36transient+3DC、19guards通过。公开deck结果不替代foundry signoff，数字PWM physical integration、pads/ESD与实测尚未完成。
公开来源
physical checks与计数: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/summary.json
Magic DRC日志: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/magic-generate.log
Netgen LVS日志: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/netgen-lvs.log
GDS roundtrip DRC: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/magic-roundtrip.log
GDS roundtrip LVS: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/netgen-roundtrip-lvs.log
Magic RC extraction: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/magic-pex.log
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 27
单像素版图与 Matching
能指出当前六 MOS cell 物理实现需要关注的节点。
27 / 28
Magic DRC = 0，Netgen LVS 唯一匹配。GDS 回读也通过。
7 / 7 nets 抽取，59 R / 43 C。配对仿真有 19 项 guards。
全开：101.29959 → 101.23651 µA；25% RC 电流：25.30824 µA。
Standalone analog cell。Full-PDK 配对回归；数字集成、pad / ESD 与 foundry signoff 后续。
Notes: 用真实layout图对照第13页连接表，追踪bias、gate、led_k、pwm_b与body供电连接。Schematic符号最终需要well/substrate ties、contacts和metal实现；截图不能替代LVS网表。Post-layout比较必须固定同一full PDK：typical、27°C、VLED5V、Vlogic3.3V、IREF100µA、synthetic Vf2.8V，测量四个完整frames。全开平均电流由101.29959µA变为101.23651µA（−0.06227%）；quarter-duty为25.30824µA。此结果解释这块cell的提取寄生影响，不保证像素mismatch、阵列IR drop或实测精度。
公开来源
真实layout图: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/layout.png
Magic source: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/layout/pixel_driver_layout.mag
extracted RC netlist: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/pixel_driver_rc.spice
full-PDK paired current: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/summary.json
postlayout日志: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/evidence/layout/postlayout-regression.log
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。

## Slide 28
4×4 阵列的前置条件
理解增加 16 个像素会新增哪些系统责任。
28 / 28
新增问题 | 学习与验证顺序
16 个像素的设定 | Address / pixel state / brightness code
统一更新 | Shadow state、frame commit 与同步
通信入口 | 独立协议、reset、错误行为与 CDC
模拟分布 | Reference fanout、power / ground、simultaneous switching
物理规模 | Routing、IR drop、matching、array-level checks
下一轮先读懂并复现这个 pixel。4×4 的协议与电路参数尚未定案。
Notes: 这是下一阶段概念，没有已实现 register map 或商业协议。若直接保存本项目 0…256 duty encoding，需要 16×9=144 bits，enable 可以另设；未来也可独立设计 8-bit brightness code 的映射，两者需明确。若 all-on electrical current 仅按 baseline 粗估，16×101.3 µA≈1.62 mA，只是 LED 支路预算，不含 reference/logic，更不构成阵列验证。先完成单像素物理退出条件，再定义可执行的 4×4 接口与预算。 练习：在 4×4 图上选 pixel (row=2,col=1)，列出一次更新需要的“地址、数据、提交时刻”，暂不指定通信位序。下一阶段再把它写成独立 protocol spec 与 testbench。 条件：全页为后续概念/预算；先单像素 layout，未实现 4×4。
公开来源
4×4 exit criteria: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/roadmap.md
长期概念: https://github.com/Kevin-Kaiyo/open-microled-driver-asic/blob/main/docs/design.md
版本日期：2026-10-03。设计参数为本项目公开假设，MicroLED 模型为 synthetic。